## Slide 1: Luftqualitätsvergleich
Vergleich zwischen städtische und ländliche Regionen in Deutschland
duac1011, deis1012, scfe1055

## Slide 2: Feinstaub - Wiederholung
umfasst Staub, Schmutz, Ruß und Rauch
Grobe Partikel (2,5 bis 10 μm)
Nähe von Straßen und staubigen Industrien
PM10
Feinstaub (PM – Partikelmaterie)
PM2,5
Feine Partikel (< 2,5 μm)
Direkte Emission von Quellen (z.B. Waldbrände)
Reaktion von Gasen bestimmter Quellen mit Luft (z.B. Autos)
Quelle: UM3 Anwendung Luft (Folie 11)

## Slide 3: Analysedaten
Messung von Feinstaub (PM10 und PM2,5)
Je fünf Senseboxen aus städtischen und ländlichen Regionen in Deutschland
Jeden zweiten Tag von April 2022 bis Mai 2024 um 12:00 Uhr
Fachliche Dimension
Räumliche Dimension
Zeitliche Dimension

## Slide 4: Bibliotheken
Weitere Libraries
Geojson
Json
Csv
Datetime
requests

## Slide 5: Plan zum Aufbau des Dashboards
PostGIS
Data
Dashboard
Notebooks
Extract
Sensebox in PostGIS laden
Load
Sensebox/externe Daten laden
View
Abbildungen einfügen in Dash
Analyse
Analyse und testen
PostGIS
Requests
Json
Csv
Json
Geojson
Plotly|Dash
Folium
Datetime
Plotly|GraphingLibraries
Sklearn|Tensorflow
Pandas
Numpy
Folium

## Slide 6: Machine Learning 03

## Slide 7: Einfache Vorhersagemethoden
Arithmetisches Mittel
Saisonale Naive
Naive Methode
Exponentielle Glättung

## Slide 8: Vergleich der Herangehensweisen
 | Arith. Mittel | Naive Methode | Naive Saisonale | Expon. Glättung
Land PM2.5 | 1.57 | 1.59 | 2.68 | 1.23
Land PM10 | 2.73 | 2.4 | 4.21 | 1.97
Stadt PM2.5 | 2.57 | 2.43 | 4.16 | 3.26
Stadt PM10 | 4.88 | 5.13 | 8.3 | 5.75

## Slide 9: Ergebnis
Der saisonale Forecast hat den größten Fehler
Die Vorhersagen für die Landwerte haben die geringsten Fehler
Die exponentielle Glättung ist für die Landwerte die effektivste Methode, aber in der Stadt eine der am wenigsten effektiven
Die Werte in der Stadt sind stärker schwankend

## Slide 10: Vorhersagemethoden mit neuronalem Netz
LSTM, Long Short Term Memory
Sagt den nächsten Zeitschritt anhand den 5 vorgegangenen vorher
Hat ein LSTM Layer mit 64 Neuronen
Daraufhin eine Dense-Schicht mit 8 Neuronen und ReLu-Aktivierung
Zum Schluss noch eine Dense-Schicht mit einem Neuron

## Slide 11: Vergleich der Herangehensweisen
 | Arith. Mittel | Naive Methode | Naive Saisonale | Expon. Glättung | LSTM
Land PM2.5 | 1.57 | 1.59 | 2.68 | 1.23 | 1.84
Land PM10 | 2.73 | 2.4 | 4.21 | 1.97 | 2.69
Stadt PM2.5 | 2.57 | 2.43 | 4.16 | 3.26 | 2.64
Stadt PM10 | 4.88 | 5.13 | 8.3 | 5.75 | 3.75

## Slide 12: Ergebnis
Das Modell glättet die Vorhersagewerte, sodass sie weniger stark schwanken als die tatsächlichen Werte.
Für die Vorhersage von PM10-Werten in städtischen Gebieten ist dieses Modell optimal, da es am besten mit den Schwankungen der Werte umgehen kann
Für die anderen Werte gibt es bessere Modelle

## Slide 13: Ergebnis Lineare Regression
Die Regressionsgeraden sind nahezu flach
Bei den Landwerten zeigt die Tendenz eine leichte Abnahme
In der Stadt weisen die Regressionsgeraden eine leicht steigende Tendenz auf

## Slide 14: Danke für eure Aufmerksamkeit